Техническое задание

Часы с анимацией (AT mega8/DS3231)

Постановка задачи: Повторил Ваши конструкции – очень понравился ваш сервис в настройках и алгоритм вывода информации (анимация). Захотелось повторить то же самое на больших индикаторах  (на 4”) и в настенном оформлении.

Прототип – Ваша конструкция http://c2.at.ua/load/atmega8/chasy_budilnik_termometr/29-1-0-127

Основные приоритеты::

- В качестве RTC использовать DS3231;

- температурный датчик – DS18B20; контролер – AТmega8 в dip-корпусе

- Часы – формат отображения времени – 24-х часовой; часы, минуты и мигающая разделительная точка ;

- Термометр. Диапазон измеряемой температуры  -55 …. +99 °С. Отображение температуры – 2 знака (без дробных значений) и символ градуса ° ;

- Индикация – поочерёдная, с анимацией;

- использовать энергонезависимую память микроконтроллера для сохранения настроек при отсутствии питания.

- без будильников, но с выдачей в начале каждого часа положительного импульса на 14 вывод, длительностью порядка 1 миллисекунды, для запуска либо соленоида с молоточком, либо электронного гонга. Хорошо было бы с варьируемым ночным режимом, но это необязательно – можно использовать фотореле.

– индикаторы – ОА с ключами – снизу ULN2804, сверху на транзисторах (как в вашей рекомендации http://c2.at.ua/_fr/0/7640977.png)

- автоматическая регулировка яркости индикаторов в зависимости от освещённости, датчик – фоторезистор.